## Slide 1
Üretim tesisinde enerji tüketimi tahmini
Rana Beyza Culus / Python Final Projesi / 1
BİR SONRAKİ 15 DAKİKA
Geçmiş tüketimden
kısa vadeli talep tahmini
Üretim tesisinde enerji talebinin izlenmesini ve kısa vadeli planlamayı destekleyen bir regresyon uygulaması.
Hedef: 15 dakikalık enerji tüketimi (kWh)
Yöntem: Lineer regresyon ve son değer karşılaştırması
Notes: Kaynak: UCI Steel Industry Energy Consumption, Sathishkumar V E, Shin ve Cho (2021). https://doi.org/10.24432/C52G8C (CC BY 4.0). Sayısal sonuçlar aynı teslim paketindeki çalıştırılmış Python defterinden hesaplanmıştır. Gece yarısı zaman damgaları gün sonu kabul edilmiştir.

## Slide 2
Veri ve eğitim dönemindeki tüketim profili
Rana Beyza Culus / Python Final Projesi / 2
35.040 kayıt
2018 yılına ait çelik tesisi verisi
11 sütun, 15 dakikalık ölçüm
Eksik, tam kopya ve negatif tüketim yok
Zaman varsayımı
Gün sonundaki 00:00 kayıtları ertesi güne taşındı. Tüm aralıklar 15 dakika olarak doğrulandı.
Chart: Saatlere göre ortalama tüketim (kWh)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Eğitim ortalaması | 8.6408 | 6.5366 | 4.5479 | 4.5014 | 4.4656 | 4.3952 | 4.3592 | 4.6294 | 38.2688 | 58.7217 | 55.9991 | 57.0645 | 18.7144 | 39.2126 | 56.3047 | 56.2556 | 56.381 | 44.8914 | 34.3703 | 39.8078 | 39.1932 | 14.9108 | 9.2847 | 8.7748
Notes: Kaynak: UCI Steel Industry Energy Consumption, Sathishkumar V E, Shin ve Cho (2021). https://doi.org/10.24432/C52G8C (CC BY 4.0). Sayısal sonuçlar aynı teslim paketindeki çalıştırılmış Python defterinden hesaplanmıştır. Gece yarısı zaman damgaları gün sonu kabul edilmiştir.

## Slide 3
Geçmiş bilgileri kullanan model ve zaman ayrımı
Rana Beyza Culus / Python Final Projesi / 3
Beş tahmin girdisi
Önceki 15 ve 30 dakikalık tüketim
Önceki dört dönemin tüketim ortalaması
Hedef dönem bitiş saati ve hafta sonu
Bölüm | Kayıt | Dönem
Eğitim (%80) | 28.028 | 01.01.2018 01:15 - 20.10.2018 00:00
Test (%20) | 7.008 | 20.10.2018 00:15 - 01.01.2019 00:00
Sıra korunur (shuffle=False). İlk dört kayıt geçmiş yetersizliğinden çıkarılır.
Testte her adımda önceki gerçek ölçümler kullanılabilir.
Notes: Kaynak: UCI Steel Industry Energy Consumption, Sathishkumar V E, Shin ve Cho (2021). https://doi.org/10.24432/C52G8C (CC BY 4.0). Sayısal sonuçlar aynı teslim paketindeki çalıştırılmış Python defterinden hesaplanmıştır. Gece yarısı zaman damgaları gün sonu kabul edilmiştir.

## Slide 4
Test sonuçları ve basit tahminle karşılaştırma
Rana Beyza Culus / Python Final Projesi / 4
Model / dönem | MAE (kWh) | RMSE (kWh) | R²
Lineer / Eğitim | 7.4863 | 13.9551 | 0.8308
Lineer / Test | 6.4522 | 12.0609 | 0.8522
Son değer / Test | 5.4446 | 12.3245 | 0.8457
RMSE %2,14 daha düşük
Lineer model büyük hataları biraz azaltıyor. Ancak MAE, son değer
tahmininden %18,51 daha yüksek. Model her ölçütte üstün değil.
R² bir doğruluk yüzdesi değildir. Son değer tahmini, önceki tüketimi tekrar eder.
Notes: Kaynak: UCI Steel Industry Energy Consumption, Sathishkumar V E, Shin ve Cho (2021). https://doi.org/10.24432/C52G8C (CC BY 4.0). Sayısal sonuçlar aynı teslim paketindeki çalıştırılmış Python defterinden hesaplanmıştır. Gece yarısı zaman damgaları gün sonu kabul edilmiştir.

## Slide 5
Mini uygulama ve kullanım sınırları
Rana Beyza Culus / Python Final Projesi / 5
Temsili yeni girdiler
15 dk | 30 dk | 1 saat ort. | Saat | Hafta sonu | Tahmin kWh
3.5 | 3.8 | 3.6 | 2 | 0 | 6.344
55 | 52 | 50 | 10.25 | 0 | 52.974
8 | 9 | 8.5 | 14 | 1 | 8.480
Tüketim girdileri kWh, saat hedef dönem bitiş saatidir.
Fonksiyon geçersiz girdileri denetleyip tahmin üretir. Senaryoların
gerçek hedefleri bilinmediği için doğrulukları hesaplanamaz.
Ani üretim değişimleri ve tek tesis verisi genellemeyi sınırlar.
Sonraki adım: ileri zamanlı doğrulama ve üretim programı bilgisi.
Notes: Kaynak: UCI Steel Industry Energy Consumption, Sathishkumar V E, Shin ve Cho (2021). https://doi.org/10.24432/C52G8C (CC BY 4.0). Sayısal sonuçlar aynı teslim paketindeki çalıştırılmış Python defterinden hesaplanmıştır. Gece yarısı zaman damgaları gün sonu kabul edilmiştir.